攀枝花市生态环境局

关于攀枝花盛谷环保科技有限公司

粉煤灰循环利用产业化项目

环境影响报告表的批复

攀枝花盛谷环保科技有限公司：

你公司《粉煤灰循环利用产业化项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，根据国家环保法律法规、攀枝花市科华环保公司评估意见（攀科华评估表〔2020〕02号）和西区生态环境局预审意见（攀西环审〔2020〕1号），经研究，现批复如下：

一、项目位于攀枝花格里坪工业园区内，以华电502电厂灰库的燃煤灰渣为原料，建设一条商品精细粉煤灰生产线，主要建设原料堆场、烘干车间、粉磨车间及相关配套设施。项目建成后，达到年产30万t粉煤灰的生产规模。项目总投资5976.51万元，其中环保投资140万元。

项目在《产业结构调整指导目录》（2019年本）中属鼓励类，西区发展和改革局以“〔2019-510403-30-03-413086〕FGQB-0188号”对项目进行了备案。项目位于攀枝花格里坪工业园区，园区已开展规划环评并取得审查意见（川环建函〔2008〕1105号），项目入驻符合园区规划环评和审查意见要求。

在严格落实“报告表”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告表”的结论。你公司应按照“报告表”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设和运行。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则。与项目同步开展环保相关设施设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同，确保项目环保资金，落实公司内部环境管理部门、人员和管理制度等工作。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。烘干废气经旋风+布袋除尘器处理后，由25m高排气筒达标排放；磨粉系统及配套的输送系统颗粒物经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒达标排放；干料罐和成品罐颗粒物分别经布袋除尘器处理后，由26m高排气筒达标排放；成品罐颗粒物经布袋除尘器处理后，由32m高排气筒达标排放。加强生产全过程的管理，采取物料输送全密闭、物料堆放封闭及洒水降尘等方式控制无组织排放。强化物料运输环保管理，采取封闭运输和合理设置运输路线、时间，减少对沿线环境的影响。

（四）严格落实本项目卫生防护距离。项目设置的卫生防护距离以原料堆场、烘干车间、粉磨车间边界外50m的包络线范围，该范围内涉及1户农户，农户搬迁前，项目不得投入生产。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、住户等敏感点，引进项目应注意与本项目的环境相容性。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、合理布局、定期保养、减振、隔声、消声等防控措施降低噪声对周围环境的影响。严格落实地下水防护措施，按要求做好危废暂存间的重点防渗措施，防止污染地下水环境。

（六）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目实行“雨污分流、清污分流”，项目区内的初期雨水经雨水收集地沟引流至雨水收集池沉淀后，用于厂区控尘或车辆冲洗。地坪冲洗废水和车辆冲洗废水分别经沉淀处理后重复使用。原料堆场渗滤水经收集沉淀后用于厂区道路控尘。冷却废水中定期更换水直接用于厂区道路控尘，其余冷却废水经冷却水池冷却后，循环利用。生活污水经化粪池收集处理后排入格里坪污水处理厂，经处理后排入金沙江。

（七）落实和优化运营期固废处置措施。各沉淀池及雨水收集池污泥、生物质颗粒燃烧灰渣经收集后作为原料使用。废润滑油和废油桶经收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。职工生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门定期清运处置。

（八）高度重视环境风险防范工作。全面落实报告表中提出的风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。制定并不断完善项目环境污染事故应急预案，定期组织演练，加强内部管理，严格操作规范，防止污染事故的发生。

（九）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及西区生态环境局预审意见落实。

三、“报告表”预测本项目实施后，主要污染物总量控制指标为：SO2 3.5t/a，NOx 6.9 t/a。项目应在投产运营前向我局申领排污许可证，项目主要污染物许可排放量在排污许可证发放时予以确认。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市环境监察执法支队和西区生态环境局加强对该项目的监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年2月28日